## Slide 1
QEMU-VCS CoSim Platform 项目总览
协同仿真平台 · 架构设计 · 部署指南 2026-04-23

## Slide 2
项目简介
• QEMU-VCS RTL 级软硬件协同仿真
• PCIe TLP 级 MMIO/DMA/MSI
• 支持 SHM 本地和 TCP 跨机两种模式
• 支持 UVM VIP 验证 IP

## Slide 3
系统架构
QEMU 侧:
Guest Linux + virtio-net driver → cosim-pcie-rc 自定义设备 → libcosim_bridge.so
VCS 侧:
simv_vip (UVM + pcie_tl_vip) → bridge_vcs DPI-C → ETH SHM → eth_tap_bridge → TAP
通信:
SHM (POSIX 共享内存 + Unix Socket) 或 TCP (v2 三连接 ctrl+data+aux)

## Slide 4
核心模块
模块 | 路径 | 功能
bridge/common | bridge/common/ | 共享库(SHM/ring buffer/transport/trace)
bridge/qemu | bridge/qemu/ | QEMU 侧桥接 + irq_poller
bridge/vcs | bridge/vcs/ | VCS 侧桥接 + DPI-C + virtqueue DMA
bridge/eth | bridge/eth/ | 以太网层 (ETH SHM + MAC DPI)
qemu-plugin | qemu-plugin/ | cosim-pcie-rc PCIe RC 设备
vcs-tb | vcs-tb/ | VCS testbench (EP stub + glue + VIP top)
pcie_tl_vip | pcie_tl_vip/ | UVM PCIe TL 验证 IP

## Slide 5
编译工具链
工具 | 版本要求 | 用途
gcc/g++ | >= 4.8 | Bridge C 编译
cmake | >= 3.16 | Bridge CMake 构建
python3 | >= 3.8 | QEMU meson 构建
meson + ninja | latest | QEMU 编译
VCS | Q-2020+ | RTL 仿真
glib | >= 2.66 | QEMU 依赖(可自动源码编译)

## Slide 6
安装流程
三种部署模式:
• ./setup.sh --mode local: 同机全栈(QEMU+VCS+TAP)
• ./setup.sh --mode qemu-only: QEMU 侧远程
• ./setup.sh --mode vcs-only: VCS 侧远程
setup.sh 自动执行流程:
1. 依赖检测
2. Bridge 编译
3. QEMU 编译
4. VCS VIP 编译
5. TAP 编译 + setcap
6. 单元测试

## Slide 7
部署模式对比
特性 | Local SHM | TCP 跨机
通信方式 | POSIX SHM+Socket | TCP v2 三连接
QEMU 命令 | --shm /cosim0 --sock /tmp/cosim0.sock | --transport tcp --port-base 9100
VCS 命令 | --shm --sock | --transport tcp --remote-host IP
串口交互 | --serial-sock PATH | --serial-sock PATH
波形 dump | 默认 FSDB | 默认 FSDB
仿真速度 | 较快(SHM 零拷贝) | 较慢(TCP 延迟)

## Slide 8
TCP Transport 架构
v2 三连接:
• ctrl (port_base+0) + data (+1) + aux (+2)
各 channel 职责:
• ctrl: sync 消息 (TLP_READY, CPL_READY, DMA_CPL, SHUTDOWN)
• data: TLP/CPL 数据
• aux: DMA_REQ, DMA_CPL, DMA_DATA, MSI, ETH
关键机制:
• irq_poller: QEMU 侧独立线程, MSG_PEEK 按类型分发
• 自适应 poll 超时: 1ms → 5ms → 50ms

## Slide 9
VIP 验证 IP
pcie_tl_vip: 完整 UVM PCIe TL VIP
• Agent: RC/EP driver + monitor + scoreboard
• Sequence: MRd/MWr/CfgRd/CfgWr/DMA/MSI/Error injection
• cosim_rc_driver: DPI-C polling + handle_completion 回传
• cosim_vip_top: NOTIFY event + RX poll + MSI 注入 + FSDB dump

## Slide 10
功能测试
• ./cosim.sh test phase1-5: 自动编排测试
• ./cosim.sh test-guide: 交互式测试向导(ping/iperf/arping/压力)
• --serial-sock: Guest 串口交互(python/socat)
• 波形: 默认 FSDB dump, +NO_WAVE 关闭

## Slide 11
验证结果
测试项 | Local SHM | TCP 跨机
PCIe TLP | ✅ 168+ | ✅ 100K+
DMA read/write | ✅ 280 | ✅ 4319r+2197w
MSI 中断 | ✅ | ✅ 10万次
VQ-TX→TAP | ✅ 47包 | ✅ 1066包
波形 FSDB | ✅ | ✅
tag error | 0 | 0

## Slide 12
用户扩展指南
• 自定义 VCS testbench: 修改 vcs-tb/*.sv, make vcs-vip 重编
• 自定义 EP 行为: 修改 pcie_ep_stub.sv 的寄存器和 completion 逻辑
• 新增 DPI-C 函数: 在 bridge/vcs/bridge_vcs.c 添加, bridge_vcs.sv 声明 import
• 自定义 Guest: buildroot menuconfig 或替换 rootfs
• 新增测试 sequence: 在 pcie_tl_vip/src/seq/ 添加, cosim_test.sv 引用
• 编译命令: make vcs-vip (VIP模式), make bridge (仅Bridge), cmake + ninja (QEMU)

## Slide 13
注意事项
• QEMU 源码树需同步最新 bridge 代码(setup.sh 自动处理)
• eth_tap_bridge 每次编译后需 sudo setcap cap_net_admin+ep
• VCS 机器需 source ~/set-env.sh 加载 EDA 环境
• Guest 建议用 buildroot rootfs(含 virtio_net 驱动)
• 仿真速度由 VCS RTL 仿真决定, ping 超时设 600s+
• TCP 启动顺序: 先 QEMU(listen) → 再 VCS(connect) → 再 TAP