## Slide 1
QEMU-VCS 软硬件协同仿真平台
DPU/智能网卡芯片设计验证方案
2026-04-16 | 设计文档

## Slide 2
项目目标
背景
• DPU/智能网卡芯片设计验证阶段
• Host 端驱动需通过 PCIe 访问 DPU RTL
• 核心接口：PCIe + 以太网
• 需要端到端功能验证能力
目标
• QEMU 模拟 x86 Host，跑 Linux + DPU 网卡驱动
• VCS 仿真 DPU RTL（PCIe EP、ETH MAC、数据面）
• 双模式仿真：快速事务级 + 周期精确
• 双节点互打：两组 QEMU+VCS 通过 ETH 互通
• 面向验证工程师和驱动开发者

## Slide 3
方案评估 — 三种架构方案
方案 A
共享内存 + Socket 同步
QEMU 和 VCS 独立进程
POSIX 共享内存传 TLP 数据
Unix Socket 做握手同步
✓ 实现门槛最低
✓ 进程独立，分别调试
✓ 容易实现精度切换
✗ 同步开销较大
✗ 需处理同步边界情况
方案 B
SystemC/TLM 桥接
SystemC 做中间层
QEMU → TLM-2.0 Socket 发事务
SystemC 桥转信号级驱动
✓ 行业标准，成熟度高
✓ TLM-2.0 天然支持精度切换
✓ 可复用开源 TLM 模型
✗ QEMU 集成 SystemC 复杂
✗ 需要 co-sim license
方案 C
DPI-C 直连 + QEMU 库模式
QEMU 编译为库 (libqemu)
VCS 通过 DPI-C 同进程调用
共享地址空间，零拷贝
✓ 性能最优，无 IPC 开销
✓ 同步最简单
✓ 事务和中断路径直接
✗ QEMU 改造量大
✗ 崩溃会拖垮 VCS

## Slide 4
选定方案：共享内存 + Socket 同步
团队 QEMU 经验较新，方案 A 门槛最低，能最快跑通端到端，后续可平滑演进
┌──────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ QEMU 进程 (Host) │ │ VCS 仿真进程 (DPU) │ │ │ │ │ │ Guest OS (Linux) │ │ DPU RTL Top │ │ └─ DPU NIC Driver │ │ ├─ PCIe EP (RTL) │ │ │ MMIO/DMA │ │ ├─ ETH MAC (RTL) │ │ PCIe RC Device Model │ │ └─ 数据面逻辑 (RTL) │ │ (自定义 QEMU 设备) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Bridge Adapter (C lib) │ │ Bridge Adapter (DPI-C) │ └─────────┼────────────────┘ └────────┼───────────────────┘ │ │ ┌──────┴──────────────────────────────────┴──────┐ │ 共享内存 (SHM) │ 同步 Socket (Unix) │ │ • TLP 请求/响应队列 │ • 事务握手/中断通知 │ │ • DMA 数据缓冲 │ • 时钟同步/模式切换 │ └───────────────────────────────────────────────┘

## Slide 5
数据流与同步机制
PCIe MMIO 读事务流程
① Guest 驱动 MMIO Read → ② QEMU 拦截, 暂停 vCPU → ③ 构造 MRd TLP, 写入 SHM → ④ Socket 通知 VCS → ⑤ DPI-C 读取 TLP, 驱动 RTL → ⑥ RTL 返回数据, 写入 SHM → ⑦ Socket 通知 QEMU → ⑧ 恢复 vCPU, 返回数据给 Guest
快速模式（事务级）
• 同步粒度：每个 PCIe 事务
• QEMU 自由运行，遇 PCIe 访问暂停
• VCS 快进到事务完成
• 适合：驱动加载、配置、功能验证
• 速度：~1000-10000 事务/秒
精确模式（周期级）
• 同步粒度：每 N 个时钟周期
• VCS 与 QEMU 锁步推进
• 保证时序一致性
• 适合：时序调试、波形分析
• 速度：~10-100 事务/秒

## Slide 6
共享内存数据结构与 API
PCIe SHM 布局 (64MB)
┌─────────────────────────────┐ │ [0x0000] 控制区 (4KB) │ │ magic / version / mode │ │ 就绪标志 / 仿真时间 / IRQ │ ├─────────────────────────────┤ │ [0x1000] 请求队列 (256KB) │ │ Ring Buffer: Host→Device │ │ Entry: type/addr/data/tag │ ├─────────────────────────────┤ │ [0x41000] 响应队列 (256KB) │ │ Ring Buffer: Device→Host │ │ Entry: tag/status/data │ ├─────────────────────────────┤ │ [0x81000] DMA 数据区 (63MB) │ │ 按 4KB 页对齐，多 DMA 通道 │ └─────────────────────────────┘
QEMU 侧 Bridge API (C)
bridge_init() / bridge_connect() bridge_send_tlp() / bridge_wait_completion() bridge_poll_dma() / bridge_complete_dma() bridge_inject_msi() / bridge_poll_irq() bridge_set_mode() / bridge_advance_time()
VCS 侧 Bridge API (DPI-C)
bridge_vcs_init(shm_name) bridge_vcs_poll_tlp(type, addr, data, len) bridge_vcs_send_completion(tag, data, len) bridge_vcs_trigger_dma(host_addr, data, len) bridge_vcs_raise_msi(vec) bridge_vcs_sync_step(clks)

## Slide 7
双节点互打架构
两组 QEMU+VCS 通过 ETH 共享内存实现端到端数据互通
节点 A 节点 B ┌───────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ │ QEMU-A ↔ [PCIe SHM-A] ↔ VCS-A │ ↔ │ VCS-B ↔ [PCIe SHM-B] ↔ QEMU-B │ │ (Host) (TLP 通信) (DPU) │ │ (DPU) (TLP 通信) (Host) │ └───────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘ │ │ ┌─────┴──────────────┴─────┐ │ ETH SHM (新增) │ │ A→B 帧队列 / B→A 帧队列 │ │ 链路速率 / 延迟 / 丢包 │ └──────────────────────────┘
PCIe SHM-A
QEMU-A ↔ VCS-A PCIe TLP 事务通信
ETH SHM
VCS-A ↔ VCS-B 以太网帧传输
PCIe SHM-B
QEMU-B ↔ VCS-B PCIe TLP 事务通信

## Slide 8
QEMU 自定义 PCIe 设备集成
In-tree 编译集成
qemu-source/ ├── hw/net/cosim_pcie_rc.c ← 设备实现 ├── include/hw/net/cosim_pcie_rc.h └── hw/net/meson.build ← 添加编译目标 启动: -device cosim-pcie-rc,shm_name=...,sock_path=...
设备模型核心逻辑
• MMIO 读：拦截 → MRd TLP → Bridge → 等待 → 返回
• MMIO 写：拦截 → MWr TLP → Bridge → 发送
• 初始化：注册 BAR + PCI ID + Bridge 连接
• MSI 中断：轮询检测 → msi_notify() 注入
一键搭建脚本 setup_cosim_qemu.sh
① 安装依赖 (build-essential, ninja, meson, libglib2.0-dev ...) ② 下载 QEMU 源码 (git clone --branch v9.2.0 --depth 1) ③ 注入自定义设备代码 (cp + patch meson.build) ④ 编译 Bridge 库 (cmake → libcosim_bridge.so) ⑤ 编译 QEMU (./configure --extra-cflags/ldflags → ninja) ⑥ 准备 Guest 镜像 (预装 DPU 网卡驱动) ⑦ 生成启动脚本 run_cosim.sh

## Slide 9
调试与工具链
验证工程师
• VCS 原生波形 (VPD/FSDB)
• 事务级追踪日志 (CSV/JSON)
• SVA 断言 + 覆盖率收集
• Bridge 事务也记录到波形
驱动开发者
• GDB 调试 Guest 内核/驱动
• QEMU Monitor 查看 PCIe/BAR
• Guest dmesg 实时输出
• Bridge 通信延迟统计
统一调试控制台 cosim_cli.py
$ cosim start --qemu-image linux.qcow2 --vcs-top dpu_top # 启动仿真 $ cosim mode precise --trigger "addr==0xFE00_0000" # 条件触发切精确模式 $ cosim trace dump --format csv --filter "type==MRd" # 事务追踪 $ cosim stats --last 1000 # 延迟分布统计

## Slide 10
项目结构
cosim-platform/ ├── bridge/ # 通信层核心库 │ ├── common/ # SHM 布局、环形缓冲、协议定义 │ ├── qemu/ # QEMU 侧 Bridge Adapter (C) │ ├── vcs/ # VCS 侧 Bridge Adapter (DPI-C) │ └── eth/ # ETH 共享内存（双节点互打） │ ├── qemu-plugin/ # QEMU 自定义 PCIe RC 设备模型 │ ├── cosim_pcie_rc.c / .h │ └── Kconfig │ ├── vcs-tb/ # VCS Testbench │ ├── tb_top.sv / pcie_ep_driver.sv / eth_mac_driver.sv │ └── uvm/ # UVM 环境（可选） │ ├── tools/ # cosim_cli.py / trace_analyzer.py / launch.py ├── tests/ # 测试用例 (BAR/DMA/MSI/双节点 ping) ├── setup_cosim_qemu.sh # 一键搭建 ├── run_cosim.sh # 启动脚本 └── CMakeLists.txt + Makefile

## Slide 11
分阶段交付计划
P1
单节点 PCIe 通路打通
• bridge/common 实现
• QEMU PCIe RC 设备
• VCS 最小 testbench
• 快速模式同步
验收：BAR 读写通过
P2
DMA + 中断 + 精确模式
• DMA 数据通路
• MSI/MSI-X 中断
• 周期级锁步
• 模式切换
验收：DMA+中断通过
P3
双节点 ETH 互打
• ETH SHM 帧队列
• ETH MAC 驱动集成
• 双 VCS 时间同步
• 双节点启动编排
验收：ping 端到端通过
P4
调试工具 与生产化
• cosim_cli 控制台
• trace_analyzer
• CI 回归流水线
• 链路模型增强
验收：团队可独立使用

## Slide 12
总结
方案
共享内存 + Socket 同步（门槛低、可演进）
架构
QEMU(Host) ↔ SHM+Socket ↔ VCS(DPU RTL)
模式
事务级快速 + 周期精确，可运行时切换
扩展
双节点 ETH SHM 互打，端到端验证
工具
一键搭建 + 统一调试控制台 + 事务追踪