## Slide 1
CoSim Platform 问题排查与修复报告
Setup 流程集成 · VIP MSI 修复 · TCP 消息交错分析 2026-04-23

## Slide 2
问题总览
# | 问题 | 严重性 | 状态
1 | cosim.sh 不支持 TCP transport 参数 | 高 | ✅ 已修复
2 | cosim.sh 不支持磁盘镜像启动 (--drive) | 高 | ✅ 已修复
3 | setup.sh NEED_TAP_BRIDGE 归属错误 | 高 | ✅ 已修复
4 | setup.sh VCS 编译为 legacy 而非 VIP | 严重 | ✅ 已修复
5 | setup.sh VCS 源文件列表缺失 transport_tcp.c 等 | 严重 | ✅ 已修复
6 | cosim_vip_top.sv VIP 模式缺少 MSI 中断注入 | 严重 | ✅ 已修复
7 | glue_if_to_stub.sv stub_isr_set 多驱动冲突 | 高 | ✅ 已修复
8 | TCP transport DMA read 消费 TLP_READY 导致协议错位 | 严重 | ✅ 已修复
9 | NOTIFY 在 always_ff 中调阻塞 DPI-C 冻结仿真 | 严重 | ✅ 已修复
10 | _nb 函数消费不匹配消息导致 aux channel 协议错位 | 严重 | ✅ 已修复
11 | dma_write_bytes 先发 DMA_DATA 堵住 aux channel | 严重 | ✅ 已修复

## Slide 3
问题 1-2: cosim.sh 不支持 TCP / 磁盘镜像
现象: setup.sh 提示的跨机命令无法执行
./cosim.sh start qemu --transport tcp --port-base 9100 → 报错「未知选项」
根因: cmd_start_qemu 只有 --shm/--sock/--initrd 三个参数
-device 参数硬编码为 SHM 模式
修复: 新增 --transport, --port-base, --instance-id, --drive, --append
TCP: -device cosim-pcie-rc,transport=tcp,port_base=N,instance_id=N
Drive: -drive file=X,format=raw/qcow2,if=virtio
VCS 侧同步修复: cmd_start_vcs 新增 --transport tcp --remote-host IP
TCP 必须指定 --remote-host, 缺失时报错提示

## Slide 4
问题 3: NEED_TAP_BRIDGE 归属错误
现象: vcs-only 模式不编译 eth_tap_bridge
跨机拓扑: eth_tap_bridge 运行在 VCS 机器 (61) 上
VCS 机器: simv_vip → ETH SHM → eth_tap_bridge → TAP cosim0
QEMU 机器: 只有 QEMU + Guest, 不需要 TAP
原代码: qemu-only: NEED_TAP_BRIDGE=true ← 错误
vcs-only: NEED_TAP_BRIDGE=false ← 错误
修复: 翻转归属
qemu-only: NEED_TAP_BRIDGE=false
vcs-only: NEED_TAP_BRIDGE=true

## Slide 5
问题 4-5: setup.sh VCS 编译模式错误
现象: setup.sh 编译产出 legacy simv, 跨机联调需要 VIP simv_vip
缺失项:
+define+COSIM_VIP_MODE — VIP 宏开关
-ntb_opts uvm-1.2 — UVM 框架
pcie_tl_if.sv / pcie_tl_pkg.sv — VIP 源文件
transport_tcp.c / transport_shm.c / trace_log.c — C 源文件
sock_sync.c 错误引用（应为 sock_sync_vcs.c）
修复: setup.sh 直接调用 make vcs-vip
产出路径统一: build/simv_vip
cosim.sh resolve_simv 优先搜 build/simv_vip

## Slide 6
问题 6-7: VIP 模式 MSI 中断未注入
现象: Guest virtio0 中断 = 0, TX packets = 0
virtio_net driver 未完成初始化, TX queue 未激活
根因: cosim_vip_top.sv RX poll 成功后缺少 MSI 触发
tb_top.sv (legacy): isr_set → bridge_vcs_raise_msi(0) ✅
cosim_vip_top.sv (VIP): 无 MSI 代码 ❌
virtqueue_dma.c 注释: "tb_top.sv handles it" — 但 VIP 不走 tb_top
修复:
cosim_vip_top.sv: RX inject 后 stub_isr_set 脉冲 + raise_msi
glue_if_to_stub.sv: stub_isr_set 从 output 改为 input
时序关键: 先设 ISR bit → 再发 MSI（Guest 读 ISR 必须非零）

## Slide 7
问题 8: TCP DMA Read TLP 缓存
现象: DMA read 期间 QEMU 发的 TLP_READY 被 recv_sync 消费
pending 计数与 data channel 消息错位
修复: TLP ring buffer 缓存（1024 entry）
DMA read 遇到 TLP_READY 时立即 recv_tlp 并 push 到缓存
poll_tlp 优先从缓存 pop
自适应超时 1ms→5ms→50ms 适配跨机 TCP 延迟

## Slide 8
问题 9: NOTIFY always_ff 冻结仿真
现象: handle_vio_notify 在 always_ff 中调阻塞 DPI-C
bridge_dma_read_bytes recv_sync 阻塞 → 整个仿真冻结
TLP 缓存溢出 (cache full)
修复: NOTIFY 处理从 always_ff 移到 initial 块
always_ff 只做边沿检测并触发 SV event（非阻塞）
initial 块等待 event 后调 handle_vio_notify（可安全阻塞）

## Slide 9
问题 10: _nb 函数 aux channel 协议错位
现象: recv_dma_req_nb 读 header 发现非 DMA_REQ 返回 -1
但 header 已消费, payload 留在 buffer → 协议错位
irq_poller 永远读不到有效消息
修复: _nb 函数改用 MSG_PEEK 预读 header
类型不匹配时返回 1（无数据）不消费 buffer
匹配时正式 recv 消费 header + payload

## Slide 10
问题 11: DMA write 顺序导致 aux channel 僵死 [关键突破]
现象: dma_write_bytes 先发 DMA_DATA 再发 DMA_REQ
irq_poller MSG_PEEK 看到 DMA_DATA（非 DMA_REQ）→ 不匹配 → 返回 1
DMA_REQ 在 DMA_DATA 后面永远读不到
→ aux channel 僵死 → ctrl recv_sync 断开 → 所有后续 DMA 失败
修复: 调换顺序 — 先 send_dma_req 再 send_dma_data
irq_poller PEEK 到 DMA_REQ → 匹配 → cosim_dma_cb → recv_dma_data
效果: DMA read/write 全部正常, MSI 中断注入成功, 数据面打通

## Slide 11
TCP Transport Channel 架构分析
当前 v2 三连接架构:
ctrl (port_base+0): sync_msg — TLP_READY, CPL_READY, DMA_CPL, SHUTDOWN
data (port_base+1): TLP, CPL 数据
aux (port_base+2): DMA_REQ, DMA_CPL, MSI, ETH, DMA_DATA
问题: ctrl channel 是共享的
TLP_READY 和 DMA_CPL 都走 ctrl channel
DMA read 循环 recv_sync 消费本属于 poll 的 TLP_READY
消费后只计数 (pending_tlp++), 不读 data channel 上的 TLP 数据
后续 recv_tlp 与 data channel 上的消息错位
解决方案 (选项):
A: DMA read 消费 TLP_READY 时同步 recv_tlp 缓存完整 TLP
B: 将 TLP_READY 和 DMA_CPL 拆分到不同 channel
C: 消息自描述 — data channel 每条消息带 type header

## Slide 12
跨机测试验证结果 (53 ↔ 61)
测试项 | 结果 | 说明
QEMU TCP listen (53) | ✅ | 端口 9100 v2 三连接握手
VCS TCP connect (61) | ✅ | ctrl+data+aux 正确配对
ETH SHM + TAP bridge | ✅ | /cosim_eth0 + cosim0 10.0.0.1
Guest boot + eth0 | ✅ | buildroot + virtio_net 10.0.0.2
PCIe TLP 交换 | ✅ | 33000+ TLP 持续流动
Completion 回传 | ✅ | 30700+ CPL via handle_completion
DMA read (TCP) | ✅ | 48 次成功
DMA write (TCP) | ✅ | 51 次成功
MSI 中断注入 | ✅ | 12 次 pci_set_irq
VQ-TX → ETH SHM → TAP | ✅ | 4 包转发成功
TAP → ETH SHM → VQ-RX | ✅ | 11 包注入成功
Virtio 数据面 | ✅ | 双向数据面完全打通

## Slide 13
修复提交记录 (共 8 个 commit)
1. feat(setup): cosim.sh TCP/drive 参数 + setup.sh TAP/VCS 修正
2. fix(vcs): make vcs-vip + MSI 注入 + resolve_simv 路径
3. fix(glue): stub_isr_set output→input 消除多驱动冲突
4. fix(vip): handle_completion 覆盖回传 QEMU
5. fix(tcp): TLP ring buffer 缓存 + 自适应 poll 超时
6. fix(vip): NOTIFY always_ff→initial event 解除仿真冻结
7. fix(tcp): _nb 函数 MSG_PEEK 避免 aux 协议错位
8. fix(tcp): dma_write_bytes 先 DMA_REQ 再 DMA_DATA [关键突破]

## Slide 14
结论: Virtio 数据面完全打通
跨机 TCP 模式 (53 QEMU ↔ 61 VCS) 端到端数据面已打通:
Guest TX: virtio_net → NOTIFY → VQ-TX → DMA read → ETH SHM → TAP
Guest RX: TAP → ETH SHM → VQ-RX → DMA write → MSI → virtio_net
验证数据 (持续运行中):
TLP: 33000+ | Completion: 30700+ | NOTIFY: 10
DMA read: 48 | DMA write: 51 | MSI: 12
TX Forwarded: 4 | RX Injected: 11
瓶颈: VCS RTL 仿真速度 (~5000 TLP/min)
200 个 ping 需要数小时完成
非代码问题，可通过 VCS 编译优化或换仿真器改善