## Slide 1
CoSim 平台
QEMU-VCS PCIe 协同仿真
PCIe Root Complex / Endpoint 协同仿真平台
日期: 2026-04-18

## Slide 2
系统架构总览
QEMU-VCS CoSim Platform
2 / 42
QEMU (Guest OS) cosim-pcie-rc 设备 MMIO / Config 回调
Bridge 层 SHM Ring Buffer Unix Socket 控制 命令通道 + TLP 通道
VCS (EP Stub) pcie_ep_stub.sv DPI-C 接口 Virtio 寄存器
三大核心组件:
  QEMU cosim-pcie-rc: PCIe Root Complex 模拟设备, 拦截 Guest MMIO/Config 访问
  Bridge 层: 共享内存 Ring Buffer + Unix Socket 实现跨进程 TLP 传输
  VCS pcie_ep_stub: SystemVerilog Endpoint 模型, 通过 DPI-C 与 Bridge 通信

## Slide 3
数据通路: TLP 流向图
QEMU-VCS CoSim Platform
3 / 42
MMIO 通路 (MRd/MWr):
Guest MMIO
QEMU mmio_ops
bridge_ send_tlp
SHM Ring
VCS DPI cosim_recv
EP Stub 寄存器
DMA 反向通路:
VCS EP DMA Req
bridge_ send_dma
SHM Ring
QEMU DMA 处理
address_ space_write
Guest Memory
TLP 格式: 标准 PCIe TLP Header (3DW/4DW) + Data Payload
Ring Buffer: 无锁单生产者/单消费者, head/tail 原子操作
Completion: MRd 请求由 VCS 返回 CplD, 通过相同 Ring Buffer 回传

## Slide 4
BAR0 内存映射
QEMU-VCS CoSim Platform
4 / 42
地址范围 | 大小 | 功能 | 说明
0x000 - 0x1FF | 512B | 通用测试寄存器 | devmem_test 读写验证区域
0x1000 - 0x1FFF | 4KB | virtio common_cfg | Virtio PCI 通用配置
0x2000 - 0x2FFF | 4KB | virtio notify | 队列通知寄存器
0x3000 - 0x3FFF | 4KB | virtio ISR | 中断状态寄存器
0x4000 - 0x4FFF | 4KB | virtio device_cfg | 设备特定配置 (MAC等)
BAR0 总大小: 32KB (0x8000), 由 BAR0_SIZE_MASK 定义
BAR Sizing 机制: Guest 写 0xFFFFFFFF → 读回 ~(SIZE-1) & 0xFFFFFFF0
所有寄存器访问均为 Little-Endian MMIO 语义

## Slide 5
关键文件清单
QEMU-VCS CoSim Platform
5 / 42
路径 | 语言 | 说明
qemu-plugin/cosim_pcie_rc.c | C | QEMU PCIe RC 设备模型 (MMIO/Config/DMA)
bridge/cosim_bridge.c | C | Bridge 核心: Ring Buffer + SHM 管理
bridge/cosim_bridge.h | C | Bridge 头文件: TLP 结构体定义
vcs-tb/pcie_ep_stub.sv | SV | VCS Endpoint Stub (寄存器 + Virtio)
vcs-tb/cosim_dpi.c | C | DPI-C 接口: SV ↔ Bridge 桥接
vcs-tb/cosim_dpi.sv | SV | DPI-C 声明与 import
scripts/run_cosim.sh | Bash | 协同仿真启动脚本
scripts/devmem_test.sh | Bash | MMIO 读写测试脚本
scripts/virtio_reg_test.sh | Bash | Virtio 寄存器验证脚本

## Slide 6
II
第二部分: 实现阶段
Phase 0 → Phase 2b 逐步推进
QEMU-VCS CoSim Platform
6 / 42

## Slide 7
Phase 0: 基础 MMIO 通路
MRd / MWr TLP 转发
QEMU-VCS CoSim Platform
7 / 42
目标
  实现 Guest MMIO 读写 → TLP 转发 → VCS EP 寄存器
实现要点
  cosim_mmio_write: 构造 MWr TLP, 填充 addr/data/len
  cosim_mmio_read: 构造 MRd TLP, 等待 CplD 返回
  bridge_send_tlp: 写入 SHM Ring Buffer
  VCS cosim_recv_tlp: DPI 读取 TLP, 分派到 EP Stub
测试方法
  devmem_test.sh: 使用 devmem2 读写 BAR0 寄存器
  验证: 写入值 == 读回值
# devmem_test.sh core logic
BAR0=$(get_bar0_addr)
# Test 1: write 0xDEADBEEF -> read back
devmem2 $BAR0 w 0xDEADBEEF
val=$(devmem2 $BAR0 w)
assert_eq $val 0xDEADBEEF
# Test 2: write 0x12345678 -> read back
devmem2 $((BAR0+4)) w 0x12345678
val=$(devmem2 $((BAR0+4)) w)
assert_eq $val 0x12345678
# Test 3/4: different offsets
...

## Slide 8
Phase 0: 测试结果
devmem_test 4/4 PASS
QEMU-VCS CoSim Platform
8 / 42
测试项 | 操作 | 期望值 | 实际值 | 结果
Test 1 | W/R 0xDEADBEEF @ +0x00 | 0xDEADBEEF | 0xDEADBEEF | PASS
Test 2 | W/R 0x12345678 @ +0x04 | 0x12345678 | 0x12345678 | PASS
Test 3 | W/R 0xAAAA5555 @ +0x08 | 0xAAAA5555 | 0xAAAA5555 | PASS
Test 4 | W/R 0x00000000 @ +0x0C | 0x00000000 | 0x00000000 | PASS
Phase 0 结果: 4/4 ALL PASS

## Slide 9
Phase 1: Config Space 转发
CfgRd / CfgWr TLP
QEMU-VCS CoSim Platform
9 / 42
目标
  拦截 Guest PCI Config 读写, 转发为 CfgRd/CfgWr TLP
QEMU 侧实现
  cosim_config_read: 注册为 pci_device config_read 回调
  cosim_config_write: 注册为 config_write 回调
  构造 Type 0 CfgRd/CfgWr TLP (Bus/Dev/Fn + Register)
VCS 侧实现
  cfg_space[0:255]: 256 字节 PCI 配置空间数组
  CfgRd: 从 cfg_space 读取 dword, 返回 CplD
  CfgWr: 写入 cfg_space, 发送 Cpl
PCI Config Space (Type 0):
+----------------------------------+
| 00h: Vendor ID | Device ID |
| 04h: Command | Status |
| 08h: Rev | Class Code |
| 0Ch: Cache| Lat | HdrTyp| BIST |
| 10h: BAR0 |
| 14h: BAR1 (disabled) |
| ... |
| 34h: Cap Pointer -> 0x40 |
| 3Ch: IntLine|IntPin|MinGnt|MaxL |
| 40h: Virtio Common Cap |
| 50h: Virtio Notify Cap |
| 60h: Virtio ISR Cap |
| 70h: Virtio Device Cap |
+----------------------------------+

## Slide 10
Phase 1: 遇到的问题与解决
QEMU-VCS CoSim Platform
10 / 42
问题 1: Header Type 读取返回 0x10 (应为 0x00)
  原因: CfgRd 返回整个 dword, 但未考虑 byte offset。offset=0x0E 在 dword 0x0C 内, 需要右移 2 字节
  修复: 对齐到 dword 边界, 读取后按 (offset & 3) 做字节移位: data >>= (byte_offset * 8)
问题 2: CfgWr 写入数据全为零
  原因: VCS 端用 tlp_len[1:0] 提取长度, 但 len=4 时 [1:0] = 0 → 写入 0 字节
  修复: 改用 tlp_len[2:0] (3 bit), 正确表示 1-4 字节长度
问题 3: BAR0 地址始终为 0x00000000
  原因: Guest 写 0xFFFFFFFF 到 BAR0 做 sizing, 但 VCS 端直接存储 → 读回 0xFFFFFFFF (无效)
  修复: 添加 BAR0_SIZE_MASK 逻辑, 写入时保存原值, sizing 读取返回 ~(SIZE-1) | type bits

## Slide 11
Phase 1: 测试结果
Config Space 读写验证
QEMU-VCS CoSim Platform
11 / 42
测试项 | 操作 | 期望值 | 结果
Vendor ID | CfgRd 0x00 | 0x1AF4 (Virtio) | PASS
Device ID | CfgRd 0x02 | 0x1041 (net) | PASS
Header Type | CfgRd 0x0E | 0x00 (Type 0) | PASS
BAR0 Sizing | Write 0xFFF.. -> Read | ~(SIZE-1) | PASS
BAR0 Assign | Write base addr | Correct addr | PASS
Cap Pointer | CfgRd 0x34 | 0x40 | PASS
Command Reg | CfgWr 0x04 | Memory Enable | PASS
Phase 1 结果: Config Space ALL PASS

## Slide 12
Phase 2: Virtio 寄存器集
VCS EP Stub 添加 Virtio-PCI 寄存器
QEMU-VCS CoSim Platform
12 / 42
Virtio PCI Capabilities (Config Space)
  Cap @ 0x40: Common Cfg (BAR0 + 0x1000)
  Cap @ 0x50: Notify (BAR0 + 0x2000)
  Cap @ 0x60: ISR (BAR0 + 0x3000)
  Cap @ 0x70: Device Cfg (BAR0 + 0x4000)
Common Cfg 寄存器 (BAR0+0x1000)
  +0x00: device_feature_select
  +0x04: device_feature
  +0x08: driver_feature_select
  +0x0C: driver_feature
  +0x14: device_status
  +0x16: num_queues
  +0x1E: queue_size
  +0x20: queue_msix_vector
  +0x22: queue_enable
Device Cfg 寄存器 (BAR0+0x4000)
  +0x00~0x05: MAC Address (6 bytes)
  +0x06: status (uint16)
  +0x08: max_virtqueue_pairs (uint16)
Notify 寄存器 (BAR0+0x2000)
  每个 queue 一个 notify offset
  notify_off_multiplier = 2
ISR 寄存器 (BAR0+0x3000)
  +0x00: ISR status (read-clear)

## Slide 13
Phase 2: 遇到的问题与解决
QEMU-VCS CoSim Platform
13 / 42
问题: MAC 地址字节序反转
现象: Guest 读取 MAC 得到 01:00:EF:BE:AD:DE (应为 DE:AD:BE:EF:00:01)
根因: MMIO 读取返回 32-bit dword, 但 MAC 为 6 字节按字节寻址
VCS 端将 MAC 按 big-endian 排列在 dword 中, 但 MMIO 通路为 little-endian
修复方案:
vio_devcfg_read 函数中按 LE 规则重排字节:
  MAC[0] -> byte0 (bits[7:0]), MAC[1] -> byte1 (bits[15:8]), ...
// vio_devcfg_read: MAC LE reorder
data = {mac[offset+3], mac[offset+2], mac[offset+1], mac[offset]}; // LE byte order

## Slide 14
Phase 2: 测试结果
virtio_reg_test 17/17 ALL PASS
QEMU-VCS CoSim Platform
14 / 42
# | 测试项 | 期望 | 结果
1 | device_feature_select W/R | 0/1 | PASS
2 | device_feature (page0) | Features[31:0] | PASS
3 | device_feature (page1) | Features[63:32] | PASS
4 | driver_feature_select W/R | 0/1 | PASS
5 | driver_feature W/R | Negotiated | PASS
6 | device_status W/R | 0x01->0x03->0x0F | PASS
7 | num_queues | 2 (TX+RX) | PASS
8 | queue_select W/R | 0/1 | PASS
9 | queue_size | 256 | PASS
10-13 | queue desc/avail/used addr | 64-bit W/R | PASS
14 | queue_enable | 0->1 | PASS
15 | MAC addr (6 bytes) | DE:AD:BE:EF:00:01 | PASS
16 | ISR read-clear | 0x01->0x00 | PASS
17 | notify queue kick | Queue index | PASS

## Slide 15
Phase 2b: Virtio 驱动绑定
virtio_net.ko 内核模块加载
QEMU-VCS CoSim Platform
15 / 42
目标
  让 Linux 内核 virtio_net 驱动成功 probe 并创建 eth0
关键配置
  Vendor ID: 0x1AF4 (Red Hat / Virtio)
  Device ID: 0x1041 (virtio-net, transitional)
  Subsystem Vendor: 0x1AF4
  Subsystem Device: 0x0001 (network)
  Revision: 0x01 (virtio 1.0+)
驱动加载流程
  1. modprobe virtio_pci
  2. PCI 枚举匹配 Vendor/Device ID
  3. virtio_pci_probe -> 读取 capabilities
  4. virtio_net probe -> 协商 features
  5. 创建 eth0 网卡接口
PCI 枚举发现设备
virtio_pci_probe
读取 Capabilities
Feature 协商
Queue 配置
virtio_net probe
eth0 创建成功

## Slide 16
Phase 2b: 遇到的问题与解决
QEMU-VCS CoSim Platform
16 / 42
问题 1: virtio_net.ko 模块缺失
现象: modprobe virtio_net 报错 module not found
根因: QEMU 使用的 rootfs 内核 (6.6.x) 未包含 virtio_net 模块
修复: 下载匹配版本 linux-modules-6.6.110-virt, 解压到 rootfs 的 /lib/modules/
问题 2: probe failed -22 (EINVAL)
现象: virtio_pci_probe 返回 -EINVAL, dmesg 显示 IRQ 分配失败
根因: Config Space INT_PIN = 0 -> 内核认为设备不支持中断 -> IRQ=0
修复: 设置 cfg_space[0x3D] = 0x01 (INT_PIN = INTA), 内核正确分配 IRQ
问题 3: BAR1-5 被误分配地址空间
现象: 内核为 BAR1-5 分配了地址, 但实际不存在 -> 访问异常
根因: CfgWr 对 BAR1-5 写 0xFFFFFFFF 后, VCS 端未返回 0 (应指示不可用)
修复: CfgRd BAR1-5 始终返回 0x00000000, 表示这些 BAR 未实现

## Slide 17
III
第三部分: Phase 2b 最终结果
驱动绑定成功 + 完整验证
QEMU-VCS CoSim Platform
17 / 42

## Slide 18
Phase 2b: 最终测试结果
virtio_net 驱动绑定成功
QEMU-VCS CoSim Platform
18 / 42
device_status
0x0F (DRIVER_OK)
网卡接口
eth0 已创建
MAC 地址
DE:AD:BE:EF:00:01
驱动模块
virtio_net.ko loaded
PCI 设备
1AF4:1041 (virtio-net)
# dmesg key output
[ 2.345] virtio_net virtio0: device_status = 0x0F (DRIVER_OK)
[ 2.346] virtio_net virtio0 eth0: MAC DE:AD:BE:EF:00:01, MTU 1500

## Slide 19
VCS 侧: Virtio 完整协商流程
QEMU-VCS CoSim Platform
19 / 42
1. Reset
device_status = 0x00
驱动重置设备
2. ACK
device_status |= 0x01
驱动确认发现设备
3. DRIVER
device_status |= 0x02
驱动已加载
4. Features
读取 device_feature 写入 driver_feature
协商设备特性
5. FEATURES_OK
device_status |= 0x08
特性协商完成
6. Queue Setup
配置 queue_size desc/avail/used addr queue_enable = 1
初始化 Virtqueue
7. DRIVER_OK
device_status |= 0x04
驱动就绪, 设备可用

## Slide 20
Config Space Hex Dump
修复后的正确配置
QEMU-VCS CoSim Platform
20 / 42
PCI Config Space (256 bytes) - after fixes:
Offset 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
------ ----------- ----------- ----------- -----------
00h: F4 1A 41 10 06 01 10 00 01 00 00 02 00 00 00 00 <- Vendor=1AF4 Device=1041
10h: xx xx xx x4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <- BAR0=actual addr BAR1-5=0
20h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 1A 01 00 <- SubVendor=1AF4 SubDev=0001
30h: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00 <- CapPtr=0x40 IntPin=INTA(0x01)
40h: 09 50 01 01 04 00 00 10 00 10 00 00 00 00 00 00 <- Virtio Common Cfg Cap
50h: 09 60 02 01 04 00 00 20 00 10 00 00 02 00 00 00 <- Virtio Notify Cap (mult=2)
60h: 09 70 03 01 04 00 00 30 00 10 00 00 00 00 00 00 <- Virtio ISR Cap
70h: 09 00 04 01 04 00 00 40 00 10 00 00 00 00 00 00 <- Virtio Device Cfg Cap (last)
Key fix annotations:
[0x0E] Header Type = 0x00 (Type 0 endpoint) <- Phase 1 fix
[0x10] BAR0 = actual assigned address (not 0) <- BAR sizing fix
[0x14-0x24] BAR1-5 = 0x00000000 (not implemented) <- Phase 2b fix
[0x3D] INT_PIN = 0x01 (INTA) <- Phase 2b fix

## Slide 21
DMA 通路验证
QEMU-VCS CoSim Platform
21 / 42
DMA Read 流程
  1. VCS EP 发起 DMA Read Request (地址 + 长度)
  2. bridge 接收请求, 调用 QEMU address_space_read
  3. 从 Guest 物理内存读取数据
  4. 通过 Ring Buffer 返回 DMA Read Completion
DMA Write 流程
  1. VCS EP 发起 DMA Write (地址 + 数据)
  2. bridge 接收, 调用 address_space_write
  3. 写入 Guest 物理内存
DMA 测试项 | 方向 | 大小 | 结果
DMA Read 单 dword | VCS->Guest | 4B | PASS
DMA Read 多 dword | VCS->Guest | 64B | PASS
DMA Write 单 dword | VCS->Guest | 4B | PASS
DMA Write 多 dword | VCS->Guest | 64B | PASS
DMA 地址对齐 | 双向 | Various | PASS
DMA 通路: ALL PASS

## Slide 22
NIC TX 仿真: 数据包发送验证
QEMU-VCS CoSim Platform
22 / 42
TX 发送流程
  1. Guest 构造网络包, 写入 TX Virtqueue descriptor
  2. 更新 avail ring, 写 notify 寄存器 kick
  3. VCS EP 检测 notify, DMA 读取 descriptor
  4. DMA 读取数据包内容
  5. 写入 used ring, 触发中断
验证结果
  Guest ping -> VCS 端成功接收 ARP/ICMP 包
  包内容与 Guest 发送一致
Guest: 构造 packet
写入 TX desc ring
Notify kick (BAR0+0x2000)
VCS: DMA read desc
VCS: DMA read packet
VCS: Update used ring
触发中断 -> Guest 回收 buffer

## Slide 23
IV
Phase 3: Virtqueue 引擎实现
VCS 端完整处理 Virtqueue 描述符链 + ETH SHM 转发
QEMU-VCS CoSim Platform
23 / 42

## Slide 24
Phase 3: Virtqueue 架构设计
新增模块与数据流
QEMU-VCS CoSim Platform
24 / 42
新增文件
  virtqueue_dma.h / virtqueue_dma.c — VQ 处理引擎
修改文件
  bridge_vcs.c — 新增 DMA 任意长度读写 (uint8_t*)
  eth_mac_dpi.c — 新增 raw C 层 send/recv 函数
  pcie_ep_stub.sv — 新增 notify_valid/notify_queue 输出
  tb_top.sv — DRIVER_OK 检测 + VQ 配置 + notify 处理
核心 API
  bridge_dma_read_bytes(addr, buf, len) — 任意长度 DMA 读
  bridge_dma_write_bytes(addr, buf, len) — 任意长度 DMA 写
  vcs_vq_process_tx() — TX 队列处理
  vcs_vq_process_rx() — RX 队列处理
Descriptor Table (16B/条目) addr[8] + len[4] + flags[2] + next[2]
Avail Ring flags[2] + idx[2] + ring[2*N]
Used Ring flags[2] + idx[2] + ring[8*N](id+len)
struct virtq_desc {
uint64_t addr; // GPA
uint32_t len;
uint16_t flags; // NEXT=1, WRITE=2
uint16_t next;
};

## Slide 25
Phase 3: TX 发送流程
Guest 发包 → VCS 提取 → ETH SHM
QEMU-VCS CoSim Platform
25 / 42
Guest: 构造网络包 写入 TX descriptor
Guest: 更新 avail ring idx 写 notify 寄存器 (BAR0+0x2000)
EP Stub: 检测 notify MWr 输出 notify_valid + queue_idx
tb_top: 检测 notify_valid 调用 vcs_vq_process_tx()
VQ 引擎: DMA 读 avail ring 获取 head descriptor index
VQ 引擎: DMA 读 descriptor chain 跳过 12B virtio-net header
VQ 引擎: DMA 读取数据包 转发到 ETH SHM
VQ 引擎: 更新 used ring used_idx++ 通知 Guest
Virtio-net Header 处理
  VERSION_1 header = 12 字节
  必须跳过后才是网络包数据
  Linux 可能合并 header+data 在单个描述符
  使用 hdr_remaining 计数器跟踪剩余头部字节
// hdr_remaining = 12 (virtio-net hdr)
if (hdr_remaining > 0) {
if (buf_len <= hdr_remaining) {
// 整个 desc 都是 header
hdr_remaining -= buf_len;
buf_len = 0;
} else {
// 部分 header, 跳过后读 data
buf_addr += hdr_remaining;
buf_len -= hdr_remaining;
hdr_remaining = 0;
}
}

## Slide 26
Phase 3: 遇到的问题与解决
QEMU-VCS CoSim Platform
26 / 42
问题 1: virtio_net.ko 模块路径错误
现象: insmod 报错 module not found, device_status 停在 0x01
修复: 使用 KVER=$(uname -r) 动态拼接路径 /lib/modules/$KVER/kernel/drivers/net/virtio_net.ko
问题 2: NBA 时序问题 — notify_valid 未被检测
现象: EP Stub 输出 notify_valid (NBA), 但 tb_top initial 块同周期检查时还未更新
修复: 在检查 notify_valid 前添加 @(posedge clk) 等待 NBA 传播
问题 3: Virtio-net Header 未剥离
现象: 转发 54 字节/包 (应为 42), 前 12 字节为 virtio header 而非网络数据
修复: 使用 hdr_remaining=12 计数器, 支持 header 与 data 合并在单个描述符的情况
问题 4: DMA 仅支持 64 字节 (int[16])
修复: 新增 bridge_dma_read/write_bytes() — 支持任意长度 uint8_t* 缓冲区

## Slide 27
Phase 3: 测试结果
Virtqueue TX 路径完整验证
QEMU-VCS CoSim Platform
27 / 42
测试项 | 详情 | 结果
DRIVER_OK 检测 | device_status & 0x04 触发 VQ 配置 | PASS
RX Queue 配置 | desc=0x22c0000 avail=0x22c1000 size=256 | PASS
TX Queue 配置 | desc=0x1fb0000 avail=0x1fb1000 size=256 | PASS
TX Pkt #1 (ARP) | 54B desc → 剥离 12B hdr → 42B 转发 | PASS
TX Pkt #2 (ARP) | 54B desc → 42B 转发, used_idx=2 | PASS
TX Pkt #3 (ARP) | 54B desc → 42B 转发, used_idx=3 | PASS
Used Ring 更新 | used_idx 0→1→2→3 正确递增 | PASS
ETH SHM 转发 | 所有包成功写入共享内存 | PASS
Phase 3 结果: TX 路径 ALL PASS (3/3 包)

## Slide 28
Phase 3: VCS 日志输出
实际运行关键日志
QEMU-VCS CoSim Platform
28 / 42
[TB-VQ] DRIVER_OK detected, configuring VQ rings
[VQ] Queue 0 configured: desc=0x22c0000 avail=0x22c1000 used=0x22c1240 size=256
[VQ] Queue 1 configured: desc=0x1fb0000 avail=0x1fb1000 used=0x1fb1240 size=256
[TB-VQ] Virtqueue rings configured
[TB-VQ] RX queue notify (new buffers available)
[VQ-TX] desc[0]: addr=0x1954246 len=54 flags=0x0 next=1
[VQ-TX] Skipping 12 header bytes, reading 42 data bytes
[VQ-TX] Forwarded 42 bytes to ETH SHM (pkt #1)
[VQ-TX] Processed 1 descriptors, used_idx=1, total_tx=1
[TB-VQ] TX notify: processed 1 packets
[VQ-TX] desc[0]: addr=0x1954006 len=54 flags=0x0 next=1
[VQ-TX] Skipping 12 header bytes, reading 42 data bytes
[VQ-TX] Forwarded 42 bytes to ETH SHM (pkt #2)
[VQ-TX] Processed 1 descriptors, used_idx=2, total_tx=2
[TB-VQ] TX notify: processed 1 packets
[VQ-TX] desc[0]: addr=0x1954486 len=54 flags=0x0 next=1
[VQ-TX] Skipping 12 header bytes, reading 42 data bytes
[VQ-TX] Forwarded 42 bytes to ETH SHM (pkt #3)
[VQ-TX] Processed 1 descriptors, used_idx=3, total_tx=3
[TB-VQ] TX notify: processed 1 packets

## Slide 29
V
第五部分: Phase 4 双向网络通信
Phase 4: RX 注入 + 双 VCS 互联 + Ping 测试
QEMU-VCS CoSim Platform
29 / 42

## Slide 30
Phase 4: 双 VCS 互联架构
两个 QEMU + 两个 VCS 通过 ETH SHM 实现双向通信
QEMU-VCS CoSim Platform
30 / 42
架构设计
  Guest1 (10.0.0.2) + QEMU1 + VCS1 (Role A)
  Guest2 (10.0.0.1) + QEMU2 + VCS2 (Role B)
  ETH SHM 共享内存互联两个 VCS
数据流
  TX: Guest → Virtqueue → VCS(TX) → ETH SHM
  RX: ETH SHM → VCS(RX) → Virtqueue → Guest
两种模式
  Mode 1 (TAP): 单 VCS + TAP bridge（需要 sudo）
  Mode 2 (DUAL): 双 VCS 互联（无需 sudo）
Guest1 (10.0.0.2) virtio-net / eth0
QEMU1 + VCS1 (Role A, MAC=01)
ETH SHM (双向环形缓冲区)
QEMU2 + VCS2 (Role B, MAC=02)
Guest2 (10.0.0.1) virtio-net / eth0

## Slide 31
Phase 4: RX 注入实现
ETH SHM → VCS → Virtqueue → Guest
QEMU-VCS CoSim Platform
31 / 42
RX 注入流程
  1. VCS 主循环轮询 ETH SHM 的 RX 队列
  2. 收到包后 DMA 写入 Guest 的 RX Virtqueue 缓冲区
  3. 添加 virtio-net header (12B) 前缀
  4. 更新 used ring 并触发 MSI/INTx 中断
  5. Guest 内核收到中断后处理网络包
关键实现细节
  virtqueue_rx_inject(): DMA 写 header + 负载
  ISR 寄存器: BAR0+0x3000, 读清除模式
  INTx 中断: assert → Guest ISR 读 → deassert
// VCS 主循环 (tb_top.sv)
forever begin
// 1. 轮询 TLP (1ms 超时, 非阻塞)
ret = bridge_vcs_poll_tlp(...);
if (ret == 0) begin
// 处理 TLP (MRd/MWr/CfgRd/CfgWr)
end
// 2. 轮询 RX (从 ETH SHM 接收)
rx_len = eth_mac_rx_poll(rx_buf);
if (rx_len > 0) begin
virtqueue_rx_inject(rx_buf, rx_len);
bridge_vcs_raise_msi(0); // 触发中断
end
end

## Slide 32
Phase 4: 遇到的问题与解决
QEMU-VCS CoSim Platform
32 / 42
问题 | 原因 | 解决方案
TLP 轮询阻塞 导致 RX 无法工作 | sock_sync_recv 阻塞等待 VCS 无法轮询 ETH SHM | 新增 sock_sync_recv_timed() 使用 poll() 1ms 超时
Guest2→Guest1 Ping 失败 单向通信正常 | Guest1 完成后立即关机 VCS1 退出无法转发 | 增加 30s 关机前等待 确保双方测试完成
ARP 解析延迟 导致首包丢失 | 双方同时 Ping 无 ARP 缓存 | 增加预 Ping ARP 探测步骤 确保 MAC 地址已缓存
VCS 编译工具链问题 系统 GCC 4.8.5 | 不支持 C11 (stdatomic.h) 链接器不支持 -no-pie | 使用 conda GCC 15.2.0 -std=gnu11 + conda g++

## Slide 33
Phase 4: 核心修复 — 非阻塞 TLP 轮询
解决 TX/RX 路径死锁问题
QEMU-VCS CoSim Platform
33 / 42
修复前 (阻塞模式):
int bridge_vcs_poll_tlp(...) {
sync_msg_t msg;
// 阻塞等待 QEMU 发送 TLP
int ret = sock_sync_recv(g_sock_fd, &msg);
// VCS 永远阻塞在这里,
// 无法轮询 ETH SHM 接收 RX 包!
}
修复后 (非阻塞模式):
int bridge_vcs_poll_tlp(...) {
sync_msg_t msg;
// 1ms 超时, 非阻塞
int ret = sock_sync_recv_timed(
g_sock_fd, &msg, 1);
if (ret == 1) return 1; // 超时→轮询RX
}
问题分析
  VCS 主循环: poll_tlp → TLP处理 → RX轮询
  poll_tlp 阻塞时, RX 永远不会被执行
  Guest 发的包能出去(TX), 但收不到回复(RX)
解决方案
  新增 sock_sync_recv_timed() 函数
  使用 poll() 系统调用, 1ms 超时
  超时时返回 1, VCS 继续轮询 RX
  有数据时正常处理 TLP
效果
  TX 和 RX 路径同时工作
  双向 Ping 全部成功

## Slide 34
Phase 4: 测试结果
双 VCS 互联模式 — 双向 Ping 测试
QEMU-VCS CoSim Platform
34 / 42
测试项 | 方向 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 状态
ARP 探测 | Guest1→Guest2 | 1 | 1 | 0% | PASS
ARP 探测 | Guest2→Guest1 | 1 | 1 | 0% | PASS
Ping 测试 | Guest1→Guest2 | 3 | 3 | 0% | PASS
Ping 测试 | Guest2→Guest1 | 3 | 3 | 0% | PASS
Phase 4 结果: 双向 Ping ALL PASS (8/8 包)
测试配置
  Guest1: 10.0.0.2 (QEMU1 + VCS1/Role A, MAC=de:ad:be:ef:00:01)
  Guest2: 10.0.0.1 (QEMU2 + VCS2/Role B, MAC=de:ad:be:ef:00:02)
  ETH SHM: /cosim_eth0 (双向环形缓冲区, a_to_b / b_to_a)
  中断模式: INTx (pci_set_irq assert/deassert)

## Slide 35
Phase 4: VCS 日志输出
双方 TX/RX 包处理记录
QEMU-VCS CoSim Platform
35 / 42
--- VCS1 (Role A) ---
[VQ-RX] Injected 98 bytes, rx_pkt #10
[VQ-RX] frame hex: de ad be ef 00 01
de ad be ef 00 02 08 00 45 00 ...
(ICMP echo reply from Guest2)
[EP-ISR] ISR read: value=0x00000001
[VQ-TX] desc[0]: addr=0x1954246 len=110
[VQ-TX] Skipping 12 header bytes
[VQ-TX] pkt_len=98 hex: de ad be ef 00 02
de ad be ef 00 01 08 00 45 00 ...
(ICMP echo reply to Guest2)
[VQ-TX] Forwarded 98 bytes to ETH SHM
(pkt #10)
--- VCS2 (Role B) ---
[VQ-RX] Injected 98 bytes, rx_pkt #9
[VQ-RX] frame hex: de ad be ef 00 02
de ad be ef 00 01 08 00 45 00 ...
(ICMP echo request from Guest1)
[EP-ISR] ISR read: value=0x00000001
[VQ-TX] desc[0]: addr=0x1955206 len=110
[VQ-TX] Skipping 12 header bytes
[VQ-TX] pkt_len=98 hex: de ad be ef 00 01
de ad be ef 00 02 08 00 45 00 ...
(ICMP echo reply forwarded)
[VQ-TX] Forwarded 98 bytes to ETH SHM
(pkt #10)

## Slide 36
6
Phase 5: TCP/iperf 吞吐测试
nc 多段 + iperf3 端到端吞吐量验证 — 全部 PASS
QEMU-VCS CoSim Platform
36 / 42

## Slide 37
Phase 5: 测试架构
双 VCS 互联方案 — Server/Client 角色分配 + 静态 ARP
QEMU-VCS CoSim Platform
37 / 42
测试目标
  验证 TCP 数据流端到端传输能力
  nc: 多段数据传输 (512B / 1KB / 2KB / 4KB)
  iperf3: 3s TCP 吞吐量基准测试
双 VCS 互联方案
  两个 QEMU Guest 通过 ETH SHM 连接
  Server (Guest1): 10.0.0.1, MAC de:ad:be:ef:00:01
  Client (Guest2): 10.0.0.2, MAC de:ad:be:ef:00:02
关键改进
  BQL 死锁修复: MSI 回调 + DMA 线程安全化
  静态 ARP 表项: 防止测试间隙 ARP 缓存过期
数据流
Server (10.0.0.1) Client (10.0.0.2)
QEMU1 + VCS1(A) QEMU2 + VCS2(B)
| |
|<-- ETH SHM (cosim_eth0) ->|
| |
[1] ping 连通测试 RTT ~7ms, 0% loss
| |
[2] nc -l -p 5000 nc -> 5000
| <-- 512B/1K/2K/4K -- |
| 全部 PASS |
[3] iperf3 -s iperf3 -c 10.0.0.1
| <-- 3s TCP 吞吐 --- |
| 9.74 Mbps sender |
| 8.98 Mbps receiver |
| 0 retransmissions |
静态 ARP 映射:
Server: 10.0.0.2 -> de:ad:be:ef:00:02
Client: 10.0.0.1 -> de:ad:be:ef:00:01

## Slide 38
Phase 5: 测试结果
所有测试全部 PASS — nc 多段 + iperf3 吞吐量验证
QEMU-VCS CoSim Platform
38 / 42
测试项 | 方向 | 数据量 | 结果 | 耗时/吞吐 | 状态
Ping 连通 | 双向 | ICMP | 0% 丢包 | RTT ~7ms | PASS
nc TCP 1KB | Client→Server | 1024 bytes | 数据完整接收 | - | PASS
nc TCP 512B | Client→Server | 512 bytes | 数据完整接收 | - | PASS
nc TCP 1024B | Client→Server | 1024 bytes | 数据完整接收 | - | PASS
nc TCP 2048B | Client→Server | 2048 bytes | 数据完整接收 | - | PASS
nc TCP 4096B | Client→Server | 4096 bytes | 数据完整接收 | - | PASS
iperf3 3s | Client→Server | 3s TCP | 9.74/8.98 Mbps | 0 retrans | PASS
iperf3 吞吐量 (PASS)
  Sender: 9.74 Mbps
  Receiver: 8.98 Mbps
  Retransmissions: 0
网络统计
  Server: rx=2442 pkts, tx=366 pkts
  Client: tx=2441 pkts, rx=366 pkts
  0 errors, 0 dropped

## Slide 39
Phase 5: 关键技术突破 — BQL 死锁修复
irq_poller 线程与主线程争锁问题的解决方案
QEMU-VCS CoSim Platform
39 / 42
问题: BQL 死锁
  irq_poller 线程在 MSI 回调中调用 bql_lock()
  主线程持有 BQL 等待 DMA 处理完成
  irq_poller 阻塞 → DMA 无法处理 → 死锁
死锁场景:
主线程: bql_lock() → 等待 DMA 完成
irq_poller: MSI 回调 → bql_lock() → 阻塞!
→ DMA 回调无法执行
→ 主线程永远等待
→ 死锁!
解决方案
  MSI 回调: 改为入队 + QEMU bottom-half 延迟处理
  irq_poller 永不阻塞 BQL
  DMA 回调: 改用 cpu_physical_memory_read/write
    线程安全，无需 BQL
修复后:
irq_poller: MSI → 入队 pending_msi
→ 不调用 bql_lock()
→ 立即返回
主线程 BH: bql_lock() → 处理 pending_msi
→ MSI 注入 → bql_unlock()
DMA 回调: cpu_physical_memory_read/write()
→ 线程安全, 无需 BQL

## Slide 40
Phase 5: 网络统计与 VCS 日志
Server/Client 包收发统计
QEMU-VCS CoSim Platform
40 / 42
指标 | Server (10.0.0.1) | Client (10.0.0.2)
TX packets | 366 | 2441
RX packets | 2442 | 366
Errors | 0 | 0
Dropped | 0 | 0
--- VCS1 (Role A / Server) ---
[VQ-TX] tx=366 packets forwarded to ETH SHM
[VQ-RX] rx=2442 packets injected from ETH SHM
包含: ARP, ICMP, TCP (SYN/ACK/PSH/FIN)
iperf3: 3s TCP 吞吐量测试数据流
[EP-ISR] MSI via bottom-half (无 BQL 争锁)
0 errors, 0 dropped
--- VCS2 (Role B / Client) ---
[VQ-TX] tx=2441 packets forwarded to ETH SHM
[VQ-RX] rx=366 packets injected from ETH SHM
包含: ARP, ICMP, TCP (SYN/ACK/PSH/FIN)
iperf3: 9.74 Mbps sender, 8.98 Mbps receiver
[EP-ISR] MSI via bottom-half (无 BQL 争锁)
0 errors, 0 dropped

## Slide 41
关键技术要点总结
QEMU-VCS CoSim Platform
41 / 42
字节序处理 (LE MMIO)
PCIe MMIO 通路为 Little-Endian
QEMU mmio_ops 返回 host-endian
VCS 端按 byte lane 对齐
MAC 地址需手动 LE 重排
Config Space 对齐
CfgRd 返回 aligned dword
byte_offset = reg & 0x3
data >>= (byte_offset * 8)
CfgWr 同理需要 byte mask
Virtqueue DMA 处理
avail ring → desc chain → buffer DMA
virtio-net header 12B 必须剥离
任意长度 DMA: uint8_t* 缓冲区
NBA 时序: notify 需等一个 clock
非阻塞轮询 + 中断配置
poll() 1ms 超时避免 TLP 阻塞
TX/RX 双路径交替执行
INTx: assert → ISR 读清 → deassert
静态 ARP + TCP 单段传输可靠

## Slide 42
总结与展望
QEMU-VCS CoSim Platform
42 / 42
已完成 (Phase 0 - 5)
  MMIO 通路: MRd/MWr TLP 完整转发
  Config Space: CfgRd/CfgWr + BAR sizing
  Virtio 寄存器: common_cfg / notify / ISR / device_cfg
  驱动绑定: virtio_net probe 成功, eth0 创建
  DMA 通路: 双向 DMA Read/Write 验证
  Virtqueue TX/RX: ARP/ICMP/TCP 包转发
  双 VCS 互联: 双向 Ping 0% 丢包
  TCP 吞吐测试: nc 多段 + iperf3 全部 PASS
  iperf3: 9.74 Mbps sender, 8.98 Mbps, 0 retrans
  BQL 死锁修复: MSI bottom-half + 线程安全 DMA
关键技术突破
  BQL 死锁: irq_poller MSI 改为入队 + bottom-half
  DMA: cpu_physical_memory_read/write 线程安全
  全部 Phase 0-5 测试通过, 功能与性能均已验证
Phase 0 MMIO -- DONE
Phase 1 Config -- DONE
Phase 2 Virtio -- DONE
Phase 2b Driver -- DONE
Phase 3 Virtqueue -- DONE
Phase 4 Ping -- DONE
Phase 5 TCP/iperf -- DONE